|  | Machine Screw Head Dimension Information |  |
| --- | --- | --- |
|  | Head Dimensions for Inch Sizes |  |
|  |  | 0 | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 8 | No. 10 | No. 12 | 1⁄4" | 5⁄16" | 3⁄8" | 1⁄2" | 3/4" |  |
|  | Decimal Size | .060" | .073" | .086" | .099" | .112" | .125" | .138" | .164" | .190" | .216" | .250" | .3125" | .375" | .500" | .750" |  |
|  | Head Diameter—Phillips, Slotted, Combination, Spanner, Torx & One-Way |  |
|  | Pan | .116" | .142" | .167" | .193" | .219" | .245" | .270" | .322" | .373" | .425" | .492" | .615" | .740" | - | - |  |
|  | Flat (except MS 51959/51960 Flat Head Screws) | .112" | .137" | .162" | .187" | .212" | .237" | .262" | .312" | .362" | .412" | .477" | .597" | .717" | .815" | - |  |
|  | MS 51959/51960 Flat | .119" | - | .172" | - | .225" | - | .279" | .332" | .385" | - | .507" | - | - | - | - |  |
|  | Button | - | - | - | - | - | - | .262" | .312" | .361" | - | .437" | - | - | - | - |  |
|  | Oval | .112" | .137" | .162" | .187" | .212" | .237" | .262" | .312" | .362" | .412" | .477" | .597" | .717" | .815" | - |  |
|  | Round | .113" | .138" | .162" | .187" | .211" | .236" | .260" | .309" | .359" | .408" | .472" | .590" | .708" | .813" | - |  |
|  | Binding | .126" | .153" | .181" | .208" | .235" | .263" | .290" | .344" | .399" | .454" | .525" | .656" | .788" | - | - |  |
|  | Fillister | .096" | .118" | .140" | .161" | .183" | .205" | .226" | .270" | .313" | .357" | .414" | .518" | .622" | - | - |  |
|  | Truss | .131" | .164" | .194" | .226" | .257" | .289" | .321" | .384" | .448" | .511" | .573" | .698" | .823" | - | - |  |
|  | 3/4" Dia Large Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .750" |  |
|  | Hex | - | - | - | - | 3/16" | - | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | - | - | - | - |  |
|  | Head Height—Phillips, Slotted, Combination, Spanner, Torx & One-Way |  |
|  | Pan (Phillips & Torx) | .044" | .053" | .062" | .071" | .080" | .089" | .097" | .115" | .133" | .151" | .175" | .218" | - | - | - |  |
|  | Pan (Sltd. & Spanner) | .039" | .046" | .053" | .060" | .068" | .075" | .082" | .096" | .110" | .125" | .144" | .178" | .212" | - | - |  |
|  | Flat | .035" | .043" | .051" | .059" | .067" | .075" | .083" | .100" | .116" | .132" | .153" | .191" | .230" | .223" | - |  |
|  | Button | - | - | - | - | - | - | .073" | .087" | .101" | - | .132" | - | - | - | - |  |
|  | Oval | .056" | .068" | .080" | .092" | .104" | .116" | .128" | .152" | .176" | .200" | .232" | .290" | .347" | - | - |  |
|  | Round | .053" | .061" | .069" | .078" | .086" | .095" | .103" | .120" | .137" | .153" | .175" | .216" | .256" | .355" | - |  |
|  | Binding | .032" | .041" | .050" | .059" | .068" | .078" | .087" | .105" | .123" | .141" | .165" | .209" | .253" | - | - |  |
|  | Fillister | .055" | .066" | .083" | .095" | .107" | .120" | .132" | .156" | .180" | .205" | .237" | .295" | .355" | - | - |  |
|  | Truss | .037" | .045" | .053" | .061" | .069" | .078" | .086" | .102" | .118" | .134" | .150" | .183" | .215" | - | - |  |
|  | 3/4" Dia Large Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .109" |  |
|  | Hex | - | - | - | - | .060" | - | .093" | .110" | .120" | .155" | .190" | - | - | - | - |  |
|  | Head Dimensions for Metric Sizes (in mm) |  |
|  |  | M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Head Diameter—Phillips & Slotted |  |
|  | Pan | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Flat | - | 3.8 | 4.7 | - | 5.6 | - | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oval | - | - | - | - | 5.6 | - | 7.5 | 9.2 | 11 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheese | 3 | 3.8 | 4.5 | - | 5.5 | - | 7 | 8.5 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Head Height—Phillips & Slotted |  |
|  | Pan (Phillips) | - | 1.7 | 2.1 | - | 2.3 | - | 3.3 | 4 | 4.8 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pan (Slotted) | - | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Flat | - | 1.2 | 1.5 | - | 1.7 | - | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oval | - | - | - | - | 0.8 | - | 1 | 1.3 | 1.5 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheese | 1 | 1.3 | 1.6 | - | 2 | - | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 |  |  |  |  |  |  |